بنام خدا

تراکم، انتقال و توزيع گاز- تکلیف سوم

طراحی کمپرسورهای سانتريفوژ و رفت و برگشتی

- يک جريان گازی با مشخصات (90 oF، 450 psia،ft3/day  11×106 ، C1=50%، C2=50%) موجود است. يک ايستگاه تقويت فشار بگونه ای طراحی نمائيد تا فشار گاز خروجی از ايستگاه به 6000 psia افزايش يابد. در طراحی خود موارد زير را در نظر بگيريد:

- دمای خروجی از کولرهای هوائی را 120 oF در نظر بگيريد.

- کمپرسورها را از نوع رفت و برگشتی با مشخصات زير در نظر بگيريد:

قطر پيستون = 30 cm ، طول stroke =  1.2 m ، قطر ميله پيستون =  3.0 cm ، نوع =  single acting

درصد فضای خالی (Clearance) = 15% ، کارائی آدياباتيک = 80% و کارائی مکانيکی = 85%

حداکثر سرعت مجاز = 1300 rpm

- در گزارش خود موارد زير را مشخص کنيد:

نمودار جريان ايستگاه شامل: کمپرسورها، کولرهای هوائی، دما و فشار هر جريان، توان واقعی و هد ايده آل هر کمپرسور، انرژی خروجی توسط هر کولر، سرعت چرخش هر کمپرسور، دبی حجمی هر جريان، کارائی حجمی (volumetric efficiency) هر کمپرسور

- توجه مهم: محاسبات را ابتدا بصورت دستی و سپس با نرم افزار Hysys انجام دهيد (نتايج مربوط به هر دو روش را گزارش کنيد.

- گاز ورودی به يک ايستگاه تقويت فشار دارای مشخصات زير است:

T1=28 oC, P1=650 psia, C1=95%, C2=1%, C3=0.5%, i-C4=0.25%, n-C4=0.25%, qg=350 MMscfd

فشار گاز خروجی از ايستگاه بايد تا 1100 psia افزايش يابد.

الف) يک کمپرسور سانتريفوژ جهت افزايش فشار گاز طراحی کنيد (بدو روش دستی و نرم افزار Hysys). در گزارش خود موارد زير را مشخص کنيد:

- کل هد (Hp) و تعداد مراحل مورد نياز

- کارائی polytropic و دمای خروجی از کمپرسور

- توان واقعی مورد نياز و سرعت چرخش کمپرسور

ب) يک کمپرسور سانتريفوژ با منحنی مشخصه زير در انبار شرکت موجود است. آيا می توان از آن برای مسئله فوق استفاده نمود. در صورت امکان پذير بودن، نقطه کاری کمپرسور را مشخص کنيد (با کمک نرم افزار Hysys). در صورتيکه نقطه کاری نزديک مرز Surge می باشد، دبی مورد نياز برای جريان برگشتی را بگونه ای تعيين کنيد تا دبی عبوری از کمپرسور حداقل 20% بيشتر از مرز surge باشد.

Speed: 5280.1 rpm

| Flow(ACT_m3/hr) | Head (ft) | % Efficiency |
| --- | --- | --- |
| 5000 | 11720 | 82 |
| 7000 | 11050.2 | 86 |
| 8000 | 10046 | 86 |
| 9000 | 8706.2 | 84 |
| 10000 | 7702 | 79 |
| 11000 | 6027.4 | 72 |
| 11800 | 4688 | 61 |

Speed: 6034.4 rpm

| Flow(ACT_m3/hr) | Head (ft) | % Efficiency |
| --- | --- | --- |
| 6000 | 15738.1 | 82 |
| 7000 | 15068.4 | 85 |
| 8000 | 14398.6 | 86 |
| 9000 | 13394.1 | 86 |
| 10000 | 12054.7 | 85 |
| 11000 | 11050.1 | 82 |
| 12000 | 9375.9 | 77 |
| 13000 | 7701.6 | 69 |
| 13600 | 6027.3 | 61 |

Speed: 6788.7 rpm

| Flow(ACT_m3/hr) | Head (ft) | % Efficiency |
| --- | --- | --- |
| 6600 | 20091 | 81 |
| 8000 | 19421.5 | 84 |
| 9000 | 18417 | 86 |
| 10000 | 17747.2 | 86 |
| 11000 | 16743 | 86 |
| 12000 | 15068.4 | 84 |
| 13000 | 13394 | 81 |
| 14000 | 11385 | 76 |
| 15500 | 7702 | 60 |

موفق باشيد

Speed: 7543 rpm

| Flow(ACT_m3/hr) | Head (ft) | % Efficiency |
| --- | --- | --- |
| 7600 | 24444.3 | 81 |
| 10000 | 23434 | 86 |
| 11000 | 22100.3 | 86 |
| 12000 | 21095.7 | 86 |
| 13000 | 19756 | 85 |
| 14000 | 18082.1 | 83 |
| 15000 | 16073 | 80 |
| 16000 | 13394 | 74 |
| 17500 | 8706 | 59 |

Speed: 7920.15 rpm

| Flow(ACT_m3/hr) | Head (ft) | % Efficiency |
| --- | --- | --- |
| 8200 | 27123.1 | 82 |
| 10000 | 26118.5 | 85.5 |
| 12000 | 24444.3 | 86 |
| 14000 | 21430.6 | 85.5 |
| 16000 | 17747.2 | 80 |
| 18000 | 12389.6 | 65 |