بنام خدا

تراکم، انتقال و توزيع گاز- تکلیف اول

خواص مخلوط نفت و گاز

در يک واحد بهره برداری، مشخصات نفت و گاز توليدی در شرايط استاندارد بصورت زير داده شده است:

جدول 1: مشخصات نفت توليدی

| Light Ends Analysis | Distillation Curve and Density (oAPI=31.3) |
| --- | --- |
| Liquid Vol. % | Components | Density, oAPI | Cut Temp, oF | Liquid Vol. % |
| 0.015 | H2S | ---- | 145 | 2.73 |
| 0.006 | CO2 | 57.7 | 167 | 3.83 |
| 0.072 | C1 | 56.4 | 212 | 5.63 |
| 0.103 | C2 | 55.4 | 257 | 7.33 |
| 0.127 | C3 | 52.3 | 302 | 10.03 |
| 0.404 | i-C4 | 47.8 | 347 | 13.43 |
| 0.381 | n-C4 | 42.6 | 392 | 18.53 |
| 0.883 | i-C5 | 39.2 | 437 | 24.43 |
| 0.734 | n-C5 | 35.8 | 482 | 34.23 |
|  |  | 33.0 | 527 | 44.93 |

جدول 2- مشخصات گاز توليدی

| i-C4 | C3 | C2 | C1 | CO2 | H2S | N2 | Components |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.965 | 3.03 | 10.2 | 73.639 | 1.532 | 1.526 | 2.558 | Mole Percent |
| C6+, NBP = 209 oF, MW = 104.6 | n-C5 | i-C5 | n-C4 | Components |
| 0.425 | 0.851 | 1.33 | 1.944 | Mole Percent |

الف) در دو دمای 50 و 100 درجه فارنهايت، فشار نقطه حباب مخلوط نفت و گاز فوق را بر حسب psia در نسبت های گاز به نفت (Rs) 100، 300، 500، 700، 900، 1000، 1500، 2000، 2500 و 3000 محاسبه کنيد. بدين منظور از روش Standing و معادله حالت SRK(در نرم افزار Hysys) استفاده کرده و نتايح حاصله را در يک نمودار رسم کنيد.

ب) برای مخلوط نفت و گاز فوق خواص زير را به ازای P=2500 psia ، Rp=3000 scf/stbo و T=60 oF با استفاده از مدل black oil و Compositional (SRK-Hysys) محاسبه کنيد.

- دانسيته نفت و دانسيته گاز آزاد بر حسب lbm/ft3

- ويسکوزيته نفت و ويسکوزيته گاز آزاد بر حسب cp

- کشش سطحی مابين نفت و گاز بر حسب dynes/cm

موفق باشید