بخش اول – براي 10 نمره

- واژه‌هاي زير را تعريف کنيد:

Accuracy/Precision, Repeatability/Hysteresis, Offset, Drift, Resolution, Linearity, Null/Deflection Instrument

- هدف ساخت يک ترازو بکمک لودسل است. با استفاده از لودسل با مشخصات روبرو و تعيين نمودن مشخصات ساير بخشهاي مورد نياز، دقت و حساسيت (بهره) ترازوي بدست آمده را محاسبه نماييد. در صورت نياز فرضهاي مناسب و معقول براي بخشهاي اضافه شونده انجام دهيد. در مورد نحوة اعمال بار بر روي کفة ترازو و اثر آن بر دقت دستگاه نيز توضيح دهيد.

- روندي براي کاليبراسيون سنسور سرعت دوراني که در مشخصات آن دقت بهتر از FS1% در محدودة rpm5000-0 عنوان شده است بيان نماييد.

- انواع سنسورهاي جريان سيال را با توجه به مبناي عملکردشان مشخص و مقايسه نماييد.

- يک حلقة کنترلي را در نظر بگيريد که هدف آن تراشيدن (تراشکاري-فرزکاري ...) قطعات تا ضخامت cm10 و رساندن قطعه به ضخامت مورد نظر با دقت mm1/0  در کل محدودة عملکرد است. بخشهاي مختلف اين حلقه را با تعيين پارامترهاي مورد نياز مشخص نماييد.

- استفاده از تغيير ويژگي خازن در سنجش 4 نوع کميت مختلف (ديگر) را توضيح دهيد.

- غلظت و مبناي عملکرد سنسورهاي تعيين غلظت را توضيح دهيد.

- روشهاي (ابزارهاي) مختلف اندازه‌گيري دما را توضيح دهيد (مبناي عملکرد و مقايسه با هم).

بخش دوم – براي 4 نمرة جايگزين تکليف 3

- يک ايده جهت اندازه‌گيري ميزان بارش (باران)، قرار دادن ظرف با حجم مشخص در مسير باران (عملاٌ زير يک قيف که سطح بالايي آن مشخص است) و شمارش بارهاي پر و خالي شدن ظرف در زمان مشخص است. اين روند را کمّي نموده و بر اساس مقادير معقولي که در نظر مي‌گيريد دقت آن را مشخص نماييد.

- روشهاي مختلف اندازه‌گيري سطح مايع در يک مخزن را توضيح دهيد (مبناي عملکرد و مقايسه با هم).

- واژه‌هاي زير را تعريف کنيد:

Sensitivity, Calibration, Bias/Noise, Span/Range

| سؤال اول | سؤال دوم | سؤال سوم | سؤال چهارم | سؤال پنجم | سؤال ششم | سؤال هفتم | سؤال هشتم | سؤال نهم | سؤال دهم | سؤال يازدهم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/1 | 2 | 1 | 5/1 | 5/1 | 1 | 1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 1 |

# موفق باشيد

مجيد شرکاء